## Slide 1
2023年3月16日
化工设计

## Slide 2: 7.1 化工车间管道布置设计的任务和要求
7.1.1 化工车间管道布置设计的任务
7.1.2 化工车间管道布置设计的要求
（一）化工车间管道布置的要求
（二）进行化工车间管道布置时应注意的问题

## Slide 3: 7.1.1 化工车间管道布置设计的任务
（1）确定车间中各个设备的管口方位和与之相连接的管段的接口位置。
（2）确定管道的安装连接和铺设、支承方式。
（3）确定各管段（包括管道、管件、阀门及控制仪表）在空间的位置。
（4）画出管道布置图，表示出车间中所有管道在平面、立面的空间位置，作为管道安装的依据。
（5）编制管道综合材料表，包括管道、管件、阀门、型钢等的材质、规格和数量。

## Slide 4: （一）化工车间管道布置的要求
化工车间管道布置应符合下列要求：
(1)符合生产工艺流程的要求，并能满足生产要求；
(2)便于操作管理，并能保证安全生产；
(3)便于管道的安装和维护；
(4）要求整齐美观，并尽量节约材料和投资。

## Slide 5: （二）进行化工车间管道布置时应注意的问题
化工车间管道布置除了符合上述要求外，还应仔细考虑下列问题。
（1）物料因素
（2）考虑施工、操作及维修
（3）安全生产
（4）其他因素

## Slide 6: （1）物料因素
① 输送易燃、易爆、有毒及有腐蚀性的物料管道不得铺设在生活间、楼梯、走廊和门等处，这些管道上还应设置安全阀、防爆膜、阻火器和水封等防火防爆装置，并应将放空管引至指定地点或高过屋面2m以上。
② 有腐蚀性物料的管道，不得铺设在通道上空和并列管线的上方或内侧。

## Slide 7: 物料因素（2）
③ 管道铺设时应有一定的坡度，坡度方向一般是沿物流的方向，坡度一般为1/100 - 5/1000。粘度小的液体物料管道可取5/1000左右，含固体的物料管道可取1/100左右。
④ 真空管线应尽量短，尽量减少弯头和阀门，以降低阻力，达到更高的真空度。

## Slide 8: （2）考虑施工、操作及维修
① 管道应尽量集中布置在公用管架上，平行走直线，少拐弯，少交叉，不妨碍门窗开启和设备、阀门及管件的安装维修，并列管道的阀门应尽量错开排列。
② 支管多的管道应布置在并行管线的外侧，引出支管时，气体管道应从上方引出，液体管道应从下方引出，管道应尽量避免出现“气袋”、“口袋”和“盲肠”。

## Slide 9: 考虑施工、操作及维修（2）
③ 管道应尽量沿墙面铺设，或布置在固定在墙上的管架上，管道与墙面之间的距离以能容纳管件、阀门及方便安装维修为原则。
④ 管道穿过墙壁和楼板时，应在墙面和楼板上预埋一个直径大的套管，让管线穿过套管，防止管道移动或振动时对墙面或楼板造成损坏。套管应高出楼板、平台表面50mm。

## Slide 10: 考虑施工、操作及维修（3）
⑤ 为了安装和操作方便，管道上的阀门和仪表的布置高度可参考以下数据：
阀门（包括球阀、截止阀、闸阀） 1.2-1.6m
安全阀 2.2m
温度计、压力计 1.4-1.6m
⑥为了方便管道的安装、检修及防止变形后碰撞，管道间应保持一定的间距。阀门、法兰应尽量错开排列，以减小间距。

## Slide 11: （3）安全生产
① 架空管道与地面的距离除符合工艺要求外，还应便于操作和检修。管道跨越通道时，最低点离地：通过人行道时不小于2m；通过公路时不小于4.5m；通过铁路时不小于6m；通过厂区主要交通干线时离地5m。
② 直接埋地或管沟中铺设的管道通过道路时应加套管等加以保护。

## Slide 12: 安全生产（2）
③ 为了防止介质在管内流动产生静电聚集而发生危险，易燃、易爆介质的管道应采取接地措施，以保证安全生产。
④ 长距离输送蒸汽或其他热物料的管道，应考虑热补偿问题，如在两个固定支架之间设置补偿器和滑动支架。

## Slide 13: 安全生产（3）
⑤ 玻璃管等脆性材料管道的外面最好用塑料薄膜包裹，避免管道破裂时溅出液体，发生意外。
⑥ 为了避免发生电化学腐蚀，不锈钢管道不宜与碳钢管道直接接触，要采用胶垫隔离等措施。

## Slide 14: （4）其他因素
①管道与阀门一般不宜直接支承在设备上。
②距离较近的两设备间的连接管道，不应直连，应用45o或90o弯接。
③管道布置时应兼顾电缆、照明、仪表及采暖通风等其他非工艺管道的布置。

## Slide 15: 7.2 管架和管道的安装布置
7.2.1 管架
7.2.2 管道在管架上的平面布置原则
7.2.3 管道和管架的立面布置原则

## Slide 16: 7.2.1 管架
管架是用来支承、固定和约束管道的。
管架可分为室外管架和室内管架两类。
室外管架一般由独立的支柱或带有衍架式形成的管廊或管桥。
而室内管架不一定另设支柱，经常利用厂房的柱子、墙面、楼板或设备的操作平台进行支承和吊挂。
任何管道都不是直接铺设在管架梁上，而是用支架支承或固定在支架梁上的。

## Slide 17: 管架（2）
管道支架（管卡、支架、吊架）已有标准设计，按《管架通用系列》选用。管道支架按其作用分为下列四种。
（1）固定支架
（2）滑动支架
（3）导向支架
（4）弹簧吊架

## Slide 18: （1）固定支架
用在管道上不允许有任何位移的地方。它除支承管道的重量外，还承受管道的水平作用力。
如在热力管线的各个补偿器之间设置固定支架，可以分配各补偿器分担的补偿量，并且两个固定支架之间必须安装补偿器，否则这段管子将会因热胀冷缩而损坏。
在设备管口附近设置固定支架，可减少设备管口的受力。

## Slide 19: （2）滑动支架
滑动支架只起支撑作用，允许管道在平面上有一定位移。

## Slide 20: （3）导向支架
用于允许轴向位移而不允许横向位移的地方。
如Π形补偿器的两端和铸铁阀的两侧。

## Slide 21: （4）弹簧吊架
当管道有垂直位移时，例如热力管线的水平管段或垂直管到顶部弯管处，以及沿楼板下面铺设的管道，均可采用弹簧吊架。
弹簧有弹性，当管道垂直位移时仍能提供必要的支吊力。

## Slide 22: 7.2.2 管道在管架上的平面布置原则
（1）较重的管道布置在靠近支柱处
（2）连接管道布置在设备同侧的外边
（3）工艺管道置于下层
（4）切断阀应布置成一排
（5）高温或低温的管道要用管托
（6）支架间的距离要适当

## Slide 23: （1）较重的管道布置在靠近支柱处
较重的管道（大直径、液体管道等）应布置在靠近支柱处，这样梁和柱所受弯矩小，节约管架材料。
公用工程管道布置在管架当中，支管引向左侧的布置在左侧，反之置于右侧。∏形补偿器应组合布置，将补偿器升高一定高度后水平地置于管道的上方，并将最热和直径大的管道放在最外边。

## Slide 24: （2）连接管道布置在设备同侧的外边
连接管廊同侧设备的管道布置在设备同侧的外边；连接管架两侧的设备的管道布置在公用工程管线的左、右两边。
进出车间的原料和产品管道可根据其转向布置在右侧或左侧。

## Slide 25: （3）工艺管道置于下层
当采用双层管架时，一般将公用工程管道置于上层，工艺管道置于下层。
有腐蚀性介质的管道应布置在下层和外侧，防止泄漏到下面管道上，也便于发现问题和方便检修。
小直径管道可支承在大直径管道上，节约管架宽度，节省材料。

## Slide 26: （4）切断阀应布置成一排
管架上支管上的切断阀应布置成于一排，其位置应能从操作台或管廊上的人行道上进行操作和维修。

## Slide 27: （5）高温或低温的管道要用管托
高温或低温的管道要用管托，将管道从管架上升高0.1m，以便于保温。

## Slide 28: （6）支架间的距离要适当
支架间的距离要适当，固定支架距离太大时，可能引起因热膨胀而产生弯曲变形；
活动支架距离大时，两支架之间的管道因管道自重而产生下垂。
固定支架和活动支架之间的适宜间距可参考表7-1中的数据。

## Slide 29: 表7-1 管道支架间距

## Slide 30: 7.2.3 管道和管架的立面布置原则
（1）当管架下方为通道时
（2）同方向两层管道的标高
（3）管架下布置机泵时
（4）装有孔板的管道

## Slide 31: （1）当管架下方为通道时
当管架下方为通道时，管底距车行道路路面的距离要大于4.5m；道路为主干道时要大于6m；是人行道时要大于2.2m；管廊下有泵时要大于4m。

## Slide 32: （2）同方向两层管道的标高
通常使同方向的两层管道的标高相差1.0 - 1.6m，从总管上引出的支管比总管高或低0.5一0.8m。
在管道改变方向时要同时改变标高。
大口径管道需要在水平面上转向时，要将它布置在管架最外侧。

## Slide 33: （3）管架下布置机泵时
管架下布置机泵时，其标高应符合机泵布置时的净空要求。
若操作平台下面的管道进入管道上层，则上层管道标高可根据操作平台标高来确定。

## Slide 34: （4）装有孔板的管道
装有孔板的管道宜布置在管架外侧，并尽量靠近柱子。
自动调节阀可靠近柱子布置，并用柱子固定。
若管廊上层设有局部平台或人行道时，需常操作或维修的阀门和仪表宜布置在管架上层。

## Slide 35: 7.3 典型设备的管道布置
7.3.1 容器的管道布置
7.3.2 换热器的管道布置
7.3.3 塔的管道布置

## Slide 36: 7.3.1 容器的管道布置
（一）立式容器（包括反应器）
（1）管口方位
（2）管道布置
（二）卧式容器
（1）管口方位
（2）管道布置

## Slide 37: （1）管口方位
立式容器的管口方位取决于管道布置的需要。
一般划分为操作区与配管区两部分
（见图7-1）。
加料口、温度计和视镜等经常操作及观察的管口布置在操作区，排出管布置在容器底部。

## Slide 38: 图7-1 立式容器的管口方位

## Slide 39: （2）管道布置
立式容器（包括反应器）一般成排布置，因此把操作相同的管道一起布置在容器的相应位置，可避免错误操作，比较安全。
例如，两个容器成排布置时，可将管口对称布置。三个以上容器成排布置时，可将各管口布置在设备的相同位置。
有搅拌装置的容器，管道不得妨碍搅拌器的拆卸和维修。图7-2为立式容器的管道布置简图。

## Slide 40: 立式容器的管道布置简图说明（1）
（a）表示距离较近的两设备间的管道不能直连，而应采用45o或90o弯接。
（b）进料管置于设备之前，便于站在地（楼）面上进行操作。
（c）出料管沿墙铺设时，设备间的距离大一些，人可进入设备间操作，离墙的距离就可小一些。

## Slide 41: 立式容器的管道布置简图说明（2）
（d）出料从前部引出，经过阀门后立即引入地下（走地沟或埋地铺设），设备之间的距离及设备与墙之间的距离均可小一些。
（e）容器直径不大和底部离地（楼）面较高时，出料管从底部中心引出。这样布置，其管道短，占地面积小。
（f）两个设备的进料管对称布置，便于人站在操作台上进行操作。

## Slide 42: 图7-2 立式容器的管道布置简图

## Slide 43: （1）管口方位
卧式容器的管口方位见图7-3。
① 液体和气体的进出口
② 放空管、放净口
③ 安全阀
④ 吹扫蒸汽进口
⑤ 液面计、压力表、温度计
⑥ 人孔、支座
⑦ 接口要靠近相连的设备

## Slide 44: 图7-3 卧式容器的管口方位

## Slide 45: ① 液体和气体的进出口
液体和气体的进口一般布置在容器一端的顶上，液体出口一般在另一端的底部，蒸汽出口则在液体出口的顶上。
进口也能从底部伸入，在对着管口的地方设防冲板，这种布置适合于大口径管道，有时能节约管子与管件。

## Slide 46: ② 放空管、放净口
放空管在容器一端的顶上，放净口在另一端的底下，同时使容器向放净口那头倾斜。
若容器水平安装，则放净口可安装在易于操作的任何位置或出料管上。如果人孔设在顶部，放空口则设在人孔盖上。

## Slide 47: ③ 安全阀
安全阀可设在顶部任何地方，最好放在有阀的管道附近，这可与阀共用平台和通道。

## Slide 48: ④ 吹扫蒸汽进口
吹扫蒸汽进口在排气口另一侧的侧面，可以切线方向进入，使蒸汽在罐内回转前进。

## Slide 49: ⑤液面计、压力表、温度计
进出口分布在容器的两端，若进出料引起的液面波动不大，则液面计的位置不受限制，否则应放在容器的中部。
压力表则装在顶部气相部位，在地面上或操作台上看得见的地方。
温度计装在近底部的液相部位，从侧面水平进入，通常与出口在同一断面上，对着通道或平台。

## Slide 50: ⑥ 人孔、支座
人孔可布置在顶上、侧面或封头中心，以侧面较为方便；但在框架上支承时，占用面积较大，故以布置在顶上为宜。
人孔中心高出地面3.6m以上应设操作平台。
支座以布置在离封头L/5处为宜，可依实际情况而定。

## Slide 51: ⑦ 接口要靠近相连的设备
接口要靠近相连的设备，如排出口应靠近泵入口，工艺、公用工程和安全阀接管尽可能组合起来并对着管架。

## Slide 52: （2）管道布置
卧式容器的管口一般布置在一条直线上，各种阀门也直接安装在管口上。
若容器底部离操作台面较高，则可将出料管阀门布置在台面上，在台面上操作；
否则应将出料管阀门布置在台面下，并将阀杆接长，伸到台面上进行操作。
图7-4为卧式容器的管道布置简图。

## Slide 53: 图7—4 卧式容器的管道布置图

## Slide 54: 7.3.2 换热器的管道布置
（一）管口布置与流体流动方向
（二）换热器的管道布置
（1）平面配管
（2）立面配管

## Slide 55: （一）管口布置与流体流动方向
合适的流动方向和管口布置能简化和改善换热器管道布置的质量，节约管件，便于安装。
例如图7-5中（a）、（c）、（e）是习惯的流向布置，实际上是不合理的。而（b）、（d）、（f）则是改变了流动方向的合理布置。

## Slide 56: 修改的理由
（a）改成（b）后简化了塔到冷凝器的大口径管道，而且节约了两个弯头和相应管道；
（c）改成（d）后，消除了泵吸入管道上的气袋．而且节约了四个弯头、一个排液阀和一个放空阀，缩短了管道，还改善了泵的吸入条件；
（e）改成（f）后缩短了管道，流体的流动方向更为合理。

## Slide 57: 图7—5 流向布置

## Slide 58: （1）平面配管
换热器的平面配管见图7-6。
平面布置时换热器的管箱正对道路，便于抽出管箱，顶盖对着管廊。
配管前先确定换热器两端和法兰周围的安装和维修空间（如图7-6中的扳手空间、摇开封头空间等），在这个空间内不能有任何障碍物。
配管时管道要尽量短，操作、维修要方便。

## Slide 59: 平面配管
在管廊上有转弯的管道布置在换热器的右侧，从换热器底部引出的管道也从右侧转弯向上。
从管廊的总管引来的公用工程管道，可以布置在换热器的任何一侧。
将管箱上的冷却水进口排齐，并将其布置在冷却水地下总管的上方（见图7-7），回水管布置在冷却水总管的管边。换热器与邻近设备间可用管道直接架空连接。管箱上下的连接管道要及早转弯，并设置一短弯管，便于管箱的拆卸。
阀门、自动调节阀及仪表应沿操作通道并靠近换热器布置，使人站在通道上可以进行操作。

## Slide 60: 图7—6 换热器的平面配管

## Slide 61: 图7—7 换热器的立面配管

## Slide 62: （2）立面配管
换热器的立面配管见图7-7。
与管廊连接的管道、管廊下泵的出口管、高度比管廊低的设备和换热器的接管的标高，均应比管廊低0.5-0.8m。若一层排不下时，可置于再下一层上，两层之间相隔0.5 - 0.8m。蒸汽支管应从总管上方引出，以防止凝液进入。
换热器应有合适的支架，不能让管道重量都压在换热器的接口上。仪表应布置在便于观测和维修的地方。

## Slide 63: 7.3.3 塔的管道布置
（一）塔的管口方位
（二）塔的配管

## Slide 64: （一）塔的管口方位
塔的布置常分成操作区和配管区两部分。为运转操作和维修而设置的登塔的梯子、人孔、操作阀门、仪表、安全阀及塔顶上的吊柱和操作平台均布置在操作区内，操作区与道路直连。
塔与管廊、泵等设备连接的管道均铺设在配管区内。
塔的管口布置见图7-8。

## Slide 65: 塔的管口方位
（1）人孔
（2）再沸器连接管口
（3）回流液管口
（4）进料管口
（5）塔顶蒸汽出口
（6）仪表液面计、温度计及压力计等

## Slide 66: （1）人孔
人孔应布置在操作区，并将同一塔上的几个人孔布置在一条垂线上，正对着道路。
人（手）孔不能设在塔盘的降液管或密封盘处，只能按图7-8（a）所示设在b0或c0扇形区域内，人孔中心离操作平台0.5-1.5m。
填料塔每段填料上应设人（手）孔。
见图7-8（b）。

## Slide 67: （2）再沸器连接管口
塔的出液口可布置在角度为2×ao的扇形区内，见图7-8（c）。
再沸器返回管或塔底蒸汽进口气流不能对着液封板，最好与它平行。

## Slide 68: （3）回流液管口
回流管上不需切断阀，故可以布置在配管区内任一地方。

## Slide 69: （4）进料管口
塔上往往有几个进料管口，在进料的支管上设有切断阀，因此进料阀宜布置在操作区的边缘。

## Slide 70: （5）塔顶蒸汽出口
塔的上升蒸汽可以从塔的顶部向上引出；也可采用内部弯管从塔顶中心引向侧面，见图7-8（d），使塔顶出口蒸汽管口靠近塔顶操作平台。

## Slide 71: （6）仪表液面计、温度计及压力计等
仪表液面计、温度计及压力计等要常观测的仪表应布置在操作区的平台上方，便于观测。
塔釜液面计不能布置在正对蒸汽进口的位置，见图7-8（e）中角度do的扇形区，液面计的下侧管口应从塔身上引出，不能从出料管上引出。

## Slide 72: 图7—8 塔的管口布置

## Slide 73: （二）塔的配管
塔的配管比较复杂，在配管前应对流程图作一个总的规划，要考虑主要管道的走向及布置要求，仪表和调节阀的位置，平台的设置及设备的布置要求等（见图7-9）。
（1）塔的平面配管
（2）塔的立面配管

## Slide 74: （1）塔的平面配管
塔的管道、管口、人孔、操作平台支架和梯子在平台上的布置可参考图7-10（a）的方案。
先要确定人孔方向，正对主要通道，人孔布置区内不能有任何管道占据。梯子布置在90o与270o两个扇形区内，也不能安排管道。
没有仪表和阀门的管道布置在1800的扇形区内。在管廊上左转弯的管道布置在塔的左边，右转弯的管道布置在右边，与地面上的设备相连的管道布置在梯子和人孔的两侧。
先将大口径的塔顶蒸汽管布置好，即在塔顶转弯后沿塔壁垂直下降，然后再布置其他管道。

## Slide 75: （2）塔的立面配管
塔的立面配管可参考图7-10（b），塔上管口的标高由工艺确定，人孔标高则取决于安装维修的要求。塔的连接管道在离开管口后应立即向上或向下转弯，其垂直部分应尽量接近塔身。
垂直管道在什么位置转成水平，取决于管廊的高度。塔至管廊的管道的标高可高于或低于管廊标高0.5～0.8m。
再沸器的管道标高取决于塔底的出料口和蒸汽进口位置。再沸器的管道和塔顶蒸气管道要尽量直，以减小流体阻力。塔至泵或低于管廊的设备的管道的标高，应低于管廊标高 0.5 - 0.8m。

## Slide 76: 图7—9 在流程图上规划塔的配管

## Slide 77: 图7—10 塔的配管示意图